Telemecanique Sensors: Neue Ultraschallsensoren mit acht Meter Reichweite

- Ideal für die Detektion weit entfernter Objekte und die kontinuierliche Füllstandsüberwachung in Silos oder Tanks

- E-Zulassung und Ecolab-Zertifizierung

- Einstellbar über Software mit Diagnosefunktion oder externe Teach-Taste

Ratingen, 22. 07. 2021 – Telemecanique Sensors baut sein Ultraschall-Portfolio weiter aus: Die Sensoren der Baureihe XX sind ab sofort mit einer Reichweite von bis zu 8 Metern erhältlich. Die neuen Modelle eignen sich insbesondere für die Detektion weit entfernter Objekte und die Füllstandsüberwachung von Schuttgütern oder Flüssigkeiten. Insgesamt umfasst die erweiterte Produktlinie damit nun Arbeitsbereiche von einem Meter bis zu acht Meter.

Die neuen XX Ultraschallsensoren verfügen über eine Wiederholgenauigkeit von 0,1 Prozent und sind in der Bauform M30 mit 43 mm Sensorkopf erhältlich. Ein besonderes Augenmerk bei der Entwicklung der Ultraschallsensoren galt der Erweiterung der Erfassungsmöglichkeiten. So wurde der Erfassungswinkel auf +/-35° erhöht, wodurch komplexe Oberflächen aber auch kleinste Objekte mit einer Breite von einem Millimeter sicher erfasst werden können. Damit sind die XX Ultraschallsensoren auch für anspruchsvolle Anwendungen wie die Überwachung von Gepäckförderbändern oder die Detektion sehr dünner Materialien geeignet. Darüber hinaus lassen sich aufgrund der eingebauten Synchronisationsfunktion auch mehrere Sensoren nebeneinander installieren, ohne dass diese sich gegenseitig beeinflussen. Dies trägt dazu bei, den gesamten Erfassungsbereich zu vergrößern.

Dank E-Zulassung und Ecolab-Zertifizierung können die Ultraschallsensoren von Telemecanique Sensors sowohl in landwirtschaftlichen Maschinen, Baumaschinen und anderen mobilen Applikationen eingesetzt werden als auch in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie. Über die benutzerfreundliche XX Ultrasonic Software mit Diagnosefunktion lassen sich außerdem sämtliche Parameter wie Betriebsart, Fensterbereich, Hysterese oder Echooptionen schnell und effizient einstellen. Grundparameter wie Reichweite oder Ausgangsfunktion können auch über eine externe Teach-Taste angepasst werden. Sind die Sensoren eingestellt, kann die externe Teach-Taste wieder abgenommen werden. So kann am Sensor selbst, nichts mehr verstellt werden – dies sorgt für einen maximalen Manipulationsschutz.

Weitere Informationen: www.tesensors.com

Über Telemecanique Sensors

Telemecanique Sensors, Teil des Schneider Electric-Konzerns, verfügt über eine umfangreiche Produktpalette, die mehr als 25.000 Sensortypen umfasst. Das Angebot reicht von Positionsschaltern über Drucksensoren bis hin zu optoelektronischen Sensoren und Näherungsschaltern. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Ultraschallsensoren, Drehgeber sowie modernste RFID-Systeme an, die auf zahlreiche Steuerungssysteme abgestimmt sind.

Zum Einsatz kommen die Produkte beispielsweise in der Verpackungsindustrie sowie bei Hebeanwendungen und Krananlagen. Telemecanique Sensors ist Weltmarktführer im Bereich der mechanischen Positionsschalter und einer der führenden Anbieter im Bereich der Industrie-Sensorik.

www.tesensors.com

Über Schneider Electric

Wir bei Schneider glauben, dass der Zugang zu Energie und digitaler Technologie ein grundlegendes Menschenrecht ist. Wir befähigen alle, ihre Energie und Ressourcen optimal zu nutzen, und sorgen dafür, dass das Motto „Life Is On“ gilt – überall, für jeden, jederzeit.

Wir bieten digitale Energie- und Automatisierungslösungen für Effizienz und Nachhaltigkeit. Wir kombinieren weltweit führende Energietechnologien, Automatisierung in Echtzeit, Software und Services zu integrierten Lösungen für Häuser, Gebäude, Datacenter, Infrastrukturen und Industrie.

Unser Ziel ist es, uns die unendlichen Möglichkeiten einer offenen, globalen und innovativen Gemeinschaft zunutze zu machen, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten der Inklusion und Förderung identifiziert.

www.se.com