Pressemitteilung

EuroBLECH 2018:

Laserline zeigt Hochleistungsdiodenlaser für Schweißen, Härten und Beschichten

Blauer Laser LDM 500-60blue als weiterer Höhepunkt der Messepräsentation

Auf der EuroBLECH 2018 präsentiert Laserline Hochleistungsdiodenlaser für alle klassischen Formen der Metallbearbeitung. Ergänzend werden Bearbeitungsoptiken sowie Exponate aus verschiedenen Anwendungsbereichen gezeigt.

Mülheim-Kärlich, 30.08.2018 – Laserline, international führender Entwickler und Hersteller von Hochleistungsdiodenlasern, stellt auf der EuroBLECH 2018 (23. bis 26. Oktober in Hannover; Halle 16, Stand G19) Lasersysteme für industrielle Materialbearbeitungen wie Fügen, Beschichten und Härten vor. Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen die fasergekoppelten mobilen Diodenlaser der LDF Serie, die in unterschiedlichen Systemkonfigurationen Ausgangsleistungen von bis zu 25 kW zur Verfügung stellen. Gezeigt werden unter anderem der im Bereich Metallbearbeitung vielseitig einsetzbare LDF 11000-60 mit 11 kW Ausgangsleistung und 60 mm mrad Strahlqualität sowie der klassische 5 kW-Schweißlaser LDF 5000-30. Ebenfalls mit an Bord ist der Konverterlaser LDF 6000-6, der hohe Ausgangsleistung (6 kW) mit hoher Brillanz (6 mm mrad Strahlqualität) verbindet. Er ist speziell für Hochleistungsanwendungen mit gehobenem Anspruch an die Strahlqualität wie etwa das Remoteschweißen konzipiert.

Ein weiteres Highlight des Messeauftritts ist der blaue Diodenlaser LDM 500-60blue für die 19‘‘-Integration. Er wurde in enger Zusammenarbeit mit Osram und anderen Projektpartnern im Rahmen der EFFILAS Fördermaßnahme des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) entwickelt und arbeitet mit einer Wellenlänge von 450 nm. Seine Absorption ist dadurch sieben- bis zwanzigmal so hoch wie bei Infrarotlasern, was ein kontrolliertes Wärmeleitschweißen von Buntmetallen ermöglicht. Davon profitieren vor allem neue Fertigungsmethoden der elektronischen Kontaktierung (z.B. bei der Batterie- und Akkuproduktion). Aus der für die 19‘‘-Einschub konzipierten Serie der LDM-Module stellt Laserline darüber hinaus den LDM 6000-100 vor, der unter anderem zum Löten von Dachnähten im Automotive-Bereich eingesetzt wird. Wie alle LDM-Module beinhaltet er Laserkopf, Kühlung, Spannungsversorgung und Systemelektronik und lässt sich einfach und platzsparend in Produktionsanlagen integrieren.

Neben den Strahlquellen zeigt Laserline auf der EuroBLECH spezielle Bearbeitungsoptiken für verschiedenste Anwendungsbereiche, darunter eine OTS-5 Löt- und Schweißoptik. Sie verfügt über ein Multi-Spot-Modul, das mit dem Innovation Award Laser Technology 2018 ausgezeichnet wurde und unter anderem Triple-Spot-Löten sowie Aluminiumschweißen mit Dreifach-Spot unterstützt. Ebenfalls zu sehen ist eine OTS-5 Beschichtungsoptik mit Coax 11 Breitstrahldüse zur Generierung höherer Auftragsraten. Vervollständigt wird die Präsentation durch ausgewählte Exponate aus einzelnen Anwendungsbereichen, darunter die Tür eines Audi der A-Serie sowie Muster für das Schweißen von Tailored Blanks.

Über Laserline:

Die Laserline GmbH mit Sitz in Mülheim-Kärlich bei Koblenz wurde 1997 gegründet. Als international führender Hersteller von Diodenlasern für die industrielle Materialbearbeitung ist das Unternehmen mittlerweile zum Inbegriff dieser innovativen Technologie avanciert und blickt auf mehr als 20 Jahre Firmengeschichte zurück. Weltweit sind aktuell mehr als 4.500 Hochleistungsdiodenlaser von Laserline im Einsatz und stellen in unterschiedlichsten Prozessen und Anwendungen ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis. Laserline beschäftigt derzeit rund 340 Mitarbeiter und verfügt über internationale Niederlassungen in den USA, Brasilien, Japan, China und Südkorea sowie Vertretungen in Europa (Frankreich, Großbritannien, Italien) und im asiatisch-pazifischem Raum (Australien, Indien, Taiwan). Das Unternehmen ist auf nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Mit der Errichtung eines umfangreichen Gebäudekomplexes auf dem Firmengelände in Mülheim-Kärlich wurden dabei schon die räumlichen Voraussetzungen für die künftige Ausdehnung von Entwicklung und Produktion geschaffen.

| Kontakt Unternehmen: Laserline GmbH Melanie Schindel Fraunhofer Straße D-56218 Mülheim-Kärlich Tel. +49 (0) 2630 964-3680 Fax +49 (0) 2630 964-1018 melanie.schindel@laserline.com www.laserline.com | Kontakt Agentur: Riba:BusinessTalk GmbH Michael Beyrau Klostergut Besselich D-56182 Urbar/Koblenz Tel. +49 (0)261-963 757-27 Fax +49 (0)261-963 757-11 mbeyrau@riba.eu www.riba.eu |
| --- | --- |