Pressemitteilung

Blechexpo / Schweisstec 2019 in Stuttgart:

Laserline stellt Hybridkonzept für das Kupfer-Tiefschweißen vor

Prozessoptimierung durch Kombination von blauem und infrarotem Laserlicht

Diodenlaserspezialist Laserline präsentiert auf der Blechexpo / Schweisstec 2019 ein infrarot-blaues Hybridkonzept für das Kupfer-Tiefschweißen sowie Lösungsansätze für das Wärmeleitschweißen dünner Buntmetallkomponenten. Ebenfalls mit an Bord: Infrarotlaser für das Schweißen von Stahlblechen, verschiedenste Bearbeitungsoptiken sowie Exponate aus der industriellen Praxis.

Mülheim-Kärlich, 24.09.2019 – Laserline, international führender Entwickler und Hersteller von Diodenlasern für die industrielle Materialbearbeitung, zeigt auf der Blechexpo / Schweisstec 2019 (05. bis 08. November 2019 in Stuttgart; Halle 7, Standnummer 7306) Lasersysteme und Bearbeitungsoptiken für Füge- und Beschichtungsanwendungen. Highlight ist die Präsentation einer Hybridlösung, die via Spezialoptik infrarotes und blaues Laserlicht verbindet und so ein stabiles, nahezu spritzerfreies Tiefschweißen von Buntmetallen ermöglicht. Am Messestand werden hierzu der blaue 1,5 kW-Laser LDMblue 1500-60 und der 4 kW-Infrarotlaser LDM 4000-100 gezeigt. Parallel dazu werden auch Lösungsansätze für das kontrollierte Wärmeleitungsschweißen dünner Buntmetallkomponenten mit LDMblue plus Spezialscanner vorgestellt. Die beiden Fügekonzepte wurden mit Blick auf die steigende Nachfrage nach Kupfer als elektrischem Leiterwerkstoff entwickelt und erschließen neue Fertigungsoptionen für wachsende Märkte wie Unterhaltungselektronik und E-Mobilität.

Ein weiterer Schwerpunkt des Laserline Messeauftritts ist der Hochleistungsdiodenlaser LDF 8000-40, der auf weniger als einem Quadratmeter Stellfläche 8 kW Ausgangsleistung bei 40 mm∙mrad Strahlqualität bietet. Er eignet sich insbesondere für das Schweißen von Stahlblechen und wird zusammen mit der OTC-3 S2 Optik präsentiert. Die Optik ist mit einem Sensorpaket ausgestattet, das ihren Zustand kontinuierlich überwacht und so ein dezentrales Condition Monitoring der wichtigsten Funktionswerte ermöglicht. Diese Monitoring-Funktion wird derzeit von Laserline für alle LDF Diodenlasersysteme und Bearbeitungsoptiken entwickelt und als optionales Zusatzpaket angeboten.

Neben den kompakten OTC-Optiken für Schweiß- und Beschichtungsanwendungen zeigt Laserline unter anderem auch Löt- und Schweißoptiken mit Zusatzkomponenten wie Crossjets oder Multi-Spot-Modulen zur flexiblen Anpassung von Spotgeometrie und Intensitätsverteilung. Die Anwendungsvielfalt des Diodenlasers in Schweißen und Auftragschweißen wird zudem durch eine große Auswahl an Exponaten unterstrichen, darunter erstmals auch laserbeschichtete Bremsscheiben.

Über Laserline:

Die Laserline GmbH mit Sitz in Mülheim-Kärlich bei Koblenz wurde 1997 gegründet. Als international führender Hersteller von Diodenlasern für die industrielle Materialbearbeitung ist das Unternehmen mittlerweile zum Inbegriff dieser innovativen Technologie avanciert und blickt auf mehr als 20 Jahre Firmengeschichte zurück. Weltweit wurden mehr als 5.000 Hochleistungsdiodenlaser von Laserline ausgeliefert, die in unterschiedlichsten Prozessen und Anwendungen ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen. Laserline beschäftigt derzeit rund 360 Mitarbeiter und verfügt über internationale Niederlassungen in den USA, Brasilien, Japan, China, Südkorea und Indien sowie Vertretungen in Europa (Frankreich, Großbritannien, Italien) und im asiatisch-pazifischem Raum (Australien, Singapur, Taiwan). Das Unternehmen ist auf nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Mit der Errichtung eines umfangreichen Gebäudekomplexes auf dem Firmengelände in Mülheim-Kärlich wurden dabei schon die räumlichen Voraussetzungen für die künftige Ausdehnung von Entwicklung und Produktion geschaffen.

| Kontakt Unternehmen: Laserline GmbH Stefan Aust Fraunhofer Straße D-56218 Mülheim-Kärlich Tel. +49 (0) 2630 964-1440 Fax +49 (0) 2630 964-1018 stefan.aust@laserline.com www.laserline.com | Kontakt Agentur: Riba:BusinessTalk GmbH Michael Beyrau Klostergut Besselich D-56182 Urbar/Koblenz Tel. +49 (0)261-963 757-27 Fax +49 (0)261-963 757-11 mbeyrau@riba.eu www.riba.eu |
| --- | --- |